Плату кладем деталями к с себе, выходные транзисторы слева.

Расположение выводов.

Слева  вверху  большое  отверстие  +  питания выходного каскада, рядом правее -  +  питания каскада УН

Слева внизу, аналогично, - и -

Справа - ниже середины 3 больших отверстия:

Левое: вход +, среднее свободно, правое - вход земля.

Два отверстия выше - перемычка.

Два отверстия ниже - входной резистор 33кОм.

Два  отверстия  под  нижним  подстроечником  (синим):  для подбора при наладке.

4 больших отверстия в середине слева (слева направо): выход, земля выхода, земля питания выходных каскадов, земля питания УН.

По наладке.

В усилителе не стоят два сопротивления и одна перемычка.

1. Впаять на входе 33К и перемычку.

2. Установить на радиаторы и подключить питание (одновременно!!).

3. Вставить в отверстия под нижним переменным резистором сопротивление (дано дополнительно) 24, 27 или 30к. Не паять!

4. Снять джампер с контактов левее левого подстроечника.

5.  Измеряем  выходное  напряжение  и  суммарное напряжение на зеленых резисторах (их по 3 штуки слева выше и ниже середины).

Эти резисторы в сумме имеют сопротивление 0.18 Ом.

Если  ток  через  них  50  мА,  то  на  них  нужно  выставить  9мВ при регулировке начального тока левым подстроечником.

Правым подстроечником выставляем 0 на выходе.

Делать это нужно несколько раз, так как при изменении тока - ползет 0, а при регулировке 0 - уходит ток.

Если диапазона регулировки нуля не хватает, то ставим в отверстия  под нижним  подстроечником другое сопротивление из данных.

После  окончания  регулировки  -  запаиваем  сопротивление  под нижним подстроечником окончательно.

Даем остыть, проверяем регулировки еще раз.

Потом устанавливаем джампер.